Приложение N 5

к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности

"Правила безопасности опасных

производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения",

утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 12 ноября 2013 года N 533

Порядок проведения испытаний стреловых кранов на грузовую устойчивость

1. Испытания на грузовую устойчивость проводят с целью проверки устойчивости крана. Кран считается выдержавшим испытание, если не произойдет его опрокидывания при статическом приложении нагрузки на крюке.

2. При испытании на устойчивость стреловых самоходных кранов испытательную нагрузку определяют по формуле

| 1,25 Р + 0,1; | (1) |
| --- | --- |

где  ( или ) - вес стрелы или вес гуська , приведенный к оголовку стрелы или гуська, кН;

Р - масса груза, равная номинальной грузоподъемности крана, умноженная на ускорение свободного падения, кН.

Если вес стрелы велика и гусек предназначен для сравнительно небольших грузов, то испытания на устойчивость не следует проводить по формуле 1 с испытательным грузом, поднятым на оголовке гуська.

В этом случае требования к устойчивости должны быть проверены путем расчета.

Примечание. Значение 1,25Р может изменяться в тех случаях, где требуются более высокие значения.

На рисунке 1 показан вид сбоку типичного крана с обозначениями рассматриваемых параметров:

и  - длины стрелы и гуська (для телескопических стрел длина рассматриваемой стрелы), в метрах;

,  и , - координаты центра тяжести стрелы и гуська, в метрах;

и  - вылеты стрелы и гуська, в метрах;

,  - вылет центра тяжести для стрелы и гуська, в метрах.

Рисунок 1. Обозначение параметров для определения испытания кранов на устойчивость

- рассчитывают по формуле:

| =кН | (1) |
| --- | --- |

Для кранов, оборудованных только стрелой

| и = кН |  |
| --- | --- |

Для кранов, оборудованных стрелой и гуськом, если груз поднимается на оголовке стрелы

| и = кН, |  |
| --- | --- |

если груз поднимается на оголовке гуська

| = кН |  |
| --- | --- |

Примечание. Значения , , и координаты центров тяжести , , , должны быть установлены в технической документации крана для каждого значения и .