Приложение N 6

к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности

"Правила безопасности опасных

производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения",

утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 12 ноября 2013 года N 533

Определение группы классификации механизма подъемного сооружения

Если в паспорте ПС не указана группа классификации его механизма, то она определяется расчетом, исходя из выбора соответствующего класса использования механизма согласно данным приведенным в таблице 1 и режима нагружения механизма согласно данным приведенным в таблице 2.

1. Класс использования механизма

Класс использования механизма характеризуется предполагаемой общей продолжительностью эксплуатации в часах и номинальными классами, приведенными в таблице 1.

Максимальную общую продолжительность эксплуатации определяют исходя из предполагаемого среднего суточного времени использования в часах, числа рабочих дней в году и ожидаемого срока службы в годах.

Для классификации установлено под временем работы механизма время, в течение которого данный механизм находился в движении.

Таблица 1

Класс использования механизма

| Класс использования | Общая продолжительность испытания, часы | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 200 | Нерегулярное использование |
|  | 400 |  |
|  | 800 |  |
|  | 1600 |  |
|  | 3200 | Регулярное использование в легких условиях |
|  | 6300 | Регулярное использование с перерывами |
|  | 12500 | Регулярное интенсивное использование |
|  | 25000 | Интенсивное использование |
|  | 50000 |  |
|  | 100000 |  |

2. Режим нагружения

Режим нагружения определяет относительную длительность, с которой механизм подвергается действию максимальной или пониженной нагрузки. В таблице 2 приведены номинальные коэффициенты распределения нагрузок в зависимости от режимов нагружения механизма.

Таблица 2

Номинальные коэффициенты распределения нагрузок механизмов

| Режим нагружения | Номинальный коэффициент распределения нагрузки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| L1 - легкий | 0,125 | Механизмы, подвергаемые действию малых нагрузок регулярно, наибольших нагрузок редко |
| L2 - умеренный | 0,25 | Механизмы, подвергаемые действию умеренных нагрузок регулярно, наибольших нагрузок довольно часто |
| L3 - тяжелый | 0,50 | Механизмы, подвергаемые действию больших нагрузок регулярно, наибольших нагрузок часто |
| L4 - весьма тяжелый | 1,00 | Механизмы, подвергаемые действию наибольших нагрузок регулярно |

Коэффициент распределения нагрузки для механизма вычисляют по формуле:

=;

где  - средняя продолжительность использования механизма при частных уровнях нагрузки - ,

- общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки, = ,

- значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму;

= 3.

Номинальные значения коэффициента нагрузки для механизма устанавливают по таблице 2 (принимается ближайшее большее значение).

4.3*. Определение группы классификации механизма в целом. Установив класс использования и режим нагружения, по таблице 3 определяют группу классификации данного механизма в целом.

__________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

Группы классификации (режима) механизмов в целом

| Режим нагружения | Коэффи- | Класс использования |
| --- | --- | --- |
|  | циент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распре- | общая продолжительность использования, часов |
|  | деления нагрузки | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |
| L1 - легкий | 0,125 |  |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |
| L2 - умеренный | 0,250 |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |
| L3 - тяжелый | 0,500 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |
| L4 - весьма тяжелый | 1,000 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |  |