Приложение N 8

к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности

"Правила безопасности опасных

производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения",

утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 12 ноября 2013 года N 533

Предельные величины отклонений рельсового пути от проектного положения в плане и профиле

| Отклонение, мм | Графическое представление отклонения | Тип кранов |
| --- | --- | --- |
|  |  | мос- товые | башен- ные | козло- вые | пор- таль- ные | мос- товые пере- гружа- тели |
| Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении мм - размер колеи (пролет) |  | 40 | 45-60 | 40 | 40 | 50 |
| Разность отметок рельсов на соседних колоннах мм |  | 10 | - | - | - | - |
| Сужение или расширение колеи рельсового пути (отклонение размера пролета - в плане) |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Зазоры в стыках рельсов при температуре 0°С и длине рельса 12,5 м |  |  |  | 6 |  |  |
| Разность высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути (общая) |  | - | 40 | 30 | 20 | 30 |

Примечания.

1. Измерения отклонений и выполняют на всем участке возможного движения ПС через интервалы не более 5 м.

2. При изменении температуры на каждые 10°С устанавливаемый при устройстве зазор изменяют на 1,5 мм, например при температуре плюс 20°С установленный зазор между рельсами должен быть равен 3 мм, а при температуре минус 10°С - 7,5 мм.

3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м и более принимают как для кранов-перегружателей.

4. При установке импортного ПС, величина отклонения - должна быть приведена в соответствие с фактическим зазором между ребордами его ходовых колес (или направляющим роликами, при безребордных колесах) и головкой рельса. Если, например, этот зазор составляет 15 мм, то отклонение должно быть принято равным 7,5 мм.

Таблица 1

Число обрывов проволок, при наличии которых бракуются стальные канаты ПС, работающие со стальными и чугунными блоками

| Число несущих проволок в | Конструкции канатов | Тип свивки | Группа классификации (режима) механизма |
| --- | --- | --- | --- |
| наружных |  |  | М1, М2, М3 и М4 | М5, М6, М7 и М8 |
| прядях |  |  | Кресто- вая свивка | Односто- ронняя свивка | Кресто- вая свивка | Односто- ронняя свивка |
|  |  |  | на участке длиной |
|  |  |  | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d |
| N50 | 6 х 7 (6/1) |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
|  | 6 х 7 (1 + 6) + 1 х 7 (1 + 6) | ЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 7 (1 + 6) + 1о.с. | ЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 х 6 (0 + 6) + 9о.с. | ЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51N75 | 6 х 19 (9/9/1)* |  | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
|  | 6 х 19 (1 + 9 + 9) + 1о.с. | ЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 19 (1 + 9 + 9) + 7 х 7 (1 + 6)* | ЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76N100 | 18 х 7 (1 + 6) + 1о.с. | ЛК-О | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| 101N120 | 8 х 19 (9/9/1)* |  | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
|  | 6 х 19 (12/6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 19 (12/6 + 6F/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 25FS (12/12/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 19 (1 + 6 + 6/6) + 7 х 7 (1 + 6) | ЛК-Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 19 (1 + 6 + 6/6) + 1о.с. | ЛК-Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 25 (1 + 6; 6 + 12) + 1о.с. | Лк-З |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 25 (1 + 6; 6 + 12) + 7 х 7 (1 + 6) | Лк-З |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121N140 | 8 х 16 (0 + 5 + 11) + 9о.с. | ТК | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 22 | 6 | 11 |
| 141N160 | 8 х 19 (12/6 + 6/71) |  | 6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
|  | 8 х 19 (1 + 6 + 6F/6) + 1о.с. | ЛК-Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161N180 | 6 х 36 (14/7 + 7/7/1)* |  | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
|  | 6 х 30 (0 + 15 + 15) + 7о.с. | ЛК-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1о.с* | ЛК-РО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 7 х 7 (1 + 6)* | ЛК-РО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181N200 | 6 х 31 (1 + 6 + 6/6 + 12) + 1о.с. |  | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
|  | 6 х 31 (1 + 6 + 6/6 + 12) + 7 х 7 (1 + 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 х 37 (1 + 6 + 15 + 15) + 1о.с. | ТЛК-О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201N220 | 6 х 41 (16/8 + 8/8/1)* |  | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | 9 | 18 |
| 221N240 | 6 х 37 (18/12/6/1) |  | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
|  | 18 х 19 (1 + 6 + 6/6) + 1о.с. | ЛК-Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241N260 |  |  | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 21 |
| 261N280 |  |  | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 |
| 281N300 |  |  | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 |
| 300N |  |  | 0,04 N | 0,08 N | 0,02 N | 0,04 N | 0,08 N | 0,16 N | 0,04 N | 0,08 N |

Примечания.

1. N - число несущих проволок и наружных прядях каната; d - диаметр каната, мм.

2. Если группа классификации механизма - М не указана в паспорте ПС, то ее определяют согласно приложению N 6 к настоящим ФНП.

3. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается.

4. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше.

5. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проколок нижележащих слоев, класс конструкции понижен и отмечен звездочкой.

6. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната.

Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения с применением методов неразрушающего контроля.

7. Незаполненные строки в графе "Конструкции канатов" означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов проволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону.

Рисунок 4. Пример определения числа обрывов наружных проволок стального каната:

1 - на участке контроля у оборванной проволоки обнаружен только один конец, ответный конец оборванной проволоки отсутствует. Данный дефект соответствует одному обрыву;

2 - на участке контроля у оборванной проволоки в наличии два конца. Данный дефект соответствует одному обрыву;

3 - на участке контроля одна из проволок имеет двукратное нарушение целостности. Поскольку нарушения целостности принадлежат только одной проволоке, данный дефект суммарно соответствует одному обрыву

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с данными таблицы 2.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см. рисунок 5, д) или коррозии (см. рисунок 6, д) на 40 процентов и более канат бракуется.

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.

При меньшем, чем указано в таблице 1, числе обрывов проволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в таблице 2.

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии

| Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного износа или коррозии, в процентах | Количество обрывов проволок, в процентах от норм, указанных в таблице 1 |
| --- | --- |
| 10 | 85 |
| 15 | 75 |
| 20 | 70 |
| 25 | 60 |
| 30 и более | 50 |

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускается замена одного более изношенного, каната.

8. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рисунок 8), канат необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине (последнее обязательно только для канатов ПС, транспортирующих опасные грузы, предназначенных или используемых для подъема людей, а также канатов, работающих с блоками из синтетического материала или блоками из металла с синтетической футеровкой поверхности, контактирующей с канатом).

При регистрации при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 процентов и более, канат бракуется. Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов определяют согласно требованиям нормативной документации в зависимости от типа и назначения ПС.

9. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат бракуется и к дальнейшей работе не допускается.

10. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (рисунок 9). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости и свивки каната канат бракуется при 1,08, где - диаметр спирали волнистости, - номинальный диаметр каната.

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке при 4/3. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25.

11. Канаты должны выбраковываться и не допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразной деформации (рисунок 10); выдавливания сердечника (рисунок 11); выдавливания или расслоения прядей (рисунок 12); местного увеличения диаметра каната (рисунок 13); местного уменьшения диаметра каната (рисунок 7); раздавленных участков (рисунок 14); перекручиваний (рисунок 15); заломов (рисунок 16); перегибов (рисунок 17); повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

Рисунок 5. Износ наружных проволок каната крестовой свивки:

а - небольшие лыски на проволоках; б - увеличенная длина лысок на отдельных проволоках; в - удлинение лысок в отдельных проволоках при заметном уменьшении диаметра проволок; г - лыски на всех проволоках, уменьшение диаметра каната; д - интенсивный износ всех наружных проволок каната (уменьшение диаметра проволок на 40 процентов)

Рисунок 6. Поверхностная коррозия проволок каната крестовой свивки:

а - начальное окисление поверхности; б - общее окисление поверхности; в - заметное окисление; г - сильное окисление; д - интенсивная коррозия

Рисунок 7. Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения органического сердечника

Рисунок 8. Уменьшение площади поперечного сечения проволок (интенсивная внутренняя коррозия)

Рисунок 9. Волнистость каната (объяснение в тексте)

Рисунок 10. Корзинообразная деформация

Рисунок 11. Выдавливание сердечника

Рисунок 12. Выдавливание проволок прядей:

а - в одной пряди; б - в нескольких прядях

Рисунок 13. Местное увеличение диаметра каната

Рисунок 14. Раздавливание каната

Рисунок 15. Перекручивание каната

Рисунок 16. Залом каната

Рисунок 17. Перегиб каната